| CAIDA A DISTINTO NIVEL |  |  |  |  |  | 1. | Las zonas de trabajo estarán en todo momento protegidas con barandillas, mallazos, tapas de madera o redes de protección. | ARNÉS DE SEGURIDAD para aquellos casos que no existan barandillas a 90 cm. o redes de seguridad, y se tengan que realizar trabajos en altura. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Las plataformas de trabajo estarán constituidas como mínimo de una plataforma de 60 cm. de ancho y construidas con material rígido. |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Los huecos verticales que están a menos de 0,90 m. del piso o plataforma de trabajo se protegerán mediante una barandilla rígida o similar. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. | Se utilizarán los medios auxiliares (andamios de borriquetas,..) correctamente montados. Si tienen más de 2 metros de altura deberán protegerse los bordes mediante barandillas reglamentarias. |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. | Los andamios o torres móviles deberán tener plataforma corrida y protección perimetral. |  |
| CAÍDAS DESDE ALTURA POR TRABAJOS EN FACHADAS Y PARAMENTOS |  |  |  |  |  | 6. | Los trabajos sobre fachadas y paramentos se realizarán siempre utilizando equipos certificados (andamios tubulares, colgados, sobre torres, cestas o guíndolas telescópicas, etc.). |  |
|  |  |  |  |  |  | 7. | Todos estos equipos serán instalados por personal especializado y deberán tener el correspondiente certificado de garantía, tanto de instalación como de mantenimiento. |  |
|  |  |  |  |  |  | 8. | Las instalaciones de fontanería en balcones y terrazas serán ejecutadas una vez levantados los petos o barandillas definitivas. |  |

| CAÍDAS DESDE ALTURA POR TRABAJOS EN FACHADAS Y PARAMENTOS |  |  |  |  |  | 9. | La instalación de limatesas y limahoyas en las cubiertas inclinadas se efectuará amarrando el cinturón de seguridad al cable de amarre tendido para este menester en la cubierta ( siempre que no exista una protección colectiva). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAIDA AL MISMO NIVEL |  |  |  |  |  | 10. | Se mantendrá el orden y la limpieza dentro de la obra | Se utilizará calzado de seguridad con suela antideslizante. |
|  |  |  |  |  |  | 11. | Se dispondrá de trompa y contenedor para evacuación de escombros. |  |
|  |  |  |  |  |  | 12. | Las plataformas de trabajo serán de superficie continua, sin escalones ni Pendientes. |  |
| GOLPES, CORTES Y PINCHAZOS CON HERRAMIENTAS O MATERIALES |  |  |  |  |  | 13. | Todo órgano móvil que pueda cortar, atrapar o pinchar estará protegido con carcasas. | Se utilizarán botas de seguridad con puntera reforzada. Se utilizarán guantes de cuero |
|  |  |  |  |  |  | 14. | Se utilizará para cada trabajo la herramienta adecuada. |  |
|  |  |  |  |  |  | 15. | Se mantendrán las herramientas limpias y en perfecto estado de uso. |  |
|  |  |  |  |  |  | 16. | Las herramientas que son cortantes y punzantes se guardarán en fundas adecuadas. |  |
|  |  |  |  |  |  | 17. | Los bancos de trabajo permanecerán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas durante su labor. |  |
|  |  |  |  |  |  | 18. | El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se hará inclinando la carga hacia atrás de forma que el extremo que va por delante supere la altura del hombre. |  |
|  |  |  |  |  |  | 19. | Se mantendrán las zonas de trabajo limpias de trozos de material sanitario rotos, despuntes de tuberías y cualquier otro objeto que pueda general algún percance. |  |

| SOBREESFUERZOS |  |  |  |  |  | 20. | Si se tiene que manipular cargas elevadas se utilizarán los medios auxiliares necesarios, o bien se realizará el transporte mediante varias personas. | Se utilizará faja elástica de sujeción de cintura. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21. | Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para manipular cargas. |  |
|  |  |  |  |  |  | 22. | Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán con la ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos personas. |  |
| CAIDA DE OBJETOS |  |  |  |  |  | 23. | Se mantendrá la limpieza y el orden en el centro de trabajo, evitándose dejar objetos abandonados por el suelo. | Utilizar casco de seguridad. Utilizar botas con puntera reforzada. |
|  |  |  |  |  |  | 24. | Se utilizarán cinturones portaherramientas. |  |
|  |  |  |  |  |  | 25. | Se instalarán plataformas que limiten la caída de objetos y que protejan los tajos inferiores. |  |
| QUEMADURAS EN OPERACIONES DE SOLDADURA |  |  |  |  |  | 26. | Se señalizará la zona o puntos calientes para evitar ser manipulados de forma imprevista. | Yelmo de soldador Pantalla de soldadura de mano. Mandil de cuero. Muñequera de cuero que cubran los brazos. Manoplas de cuero. Polainas de cuero. |
|  |  |  |  |  |  | 27. | Los trabajos de soldadura sólo deberán ser realizados por personas expertas. Se prohibirá el manejo de sopletes a quienes no estén autorizados para ello. |  |
|  |  |  |  |  |  | 28. | No se dejarán mecheros encendidos mientras no se estén utilizando. |  |
|  |  |  |  |  |  | 29. | Antes de comenzar los trabajos con instrumentos de llama abierta se adoptarán medidas de aislamiento para evitar quemaduras a terceros. Si es necesario, se apantallará la zona. |  |

| RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO |  |  |  |  |  | 30. | Para desarrollar trabajos de soldadura o en caliente en proximidad de zonas con riesgo de inflamación o explosión se confeccionará el correspondiente PERMISO DE TRABAJO. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31. | Antes de comenzar trabajos con instrumentos de llama abierta se adoptarán medidas de aislamiento y retirada del material inflamable o combustible. Si es necesario, se apantallará la zona. |  |
|  |  |  |  |  |  | 32. | Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura. |  |
|  |  |  |  |  |  | 33. | Se mantendrá el orden y la limpieza para evitar un posible conato de incendio debido a chispas desprendidas del proceso de soldadura |  |
|  |  |  |  |  |  | 34. | Las bombonas o botellas de gases licuados se almacenarán en un local reseñado en los planos; tendrá ventilación constante, puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial. |  |
|  |  |  |  |  |  | 35. | Las botellas de gas se mantendrán en posición vertical encima de los carritos destinados al transporte de dichas botellas |  |
|  |  |  |  |  |  | 36. | No se utilizará acetileno para soldar cobre o elementos que lo contengan, se produce “acetiluro de cobre” que es explosivo. |  |
|  |  |  |  |  |  | 37. | El equipo de soldadura dispondrá de válvulas antirretroceso necesarias. |  |
|  |  |  |  |  |  | 38. | No se utilizarán mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. |  |
|  |  |  |  |  |  | 39. | No se abandonarán los mecheros o sopletes encendidos. |  |

| PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS EN LOS OJOS |  |  |  |  |  | 40. | En la realización de las regatas en las paredes para colocar la instalación de agua, los operarios utilizarán las herramientas adecuadas. Estarán equipados con los EPI´s correspondientes. | Gafas antiproyecciones. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTOXICACIONES POR INHALACIÓN DE VAPORES PROCEDENTES DE SOLDADURA |  |  |  |  |  | 41. | Se ventilarán los lugares de trabajo de forma adecuada. | Mascarillas Filtros Equipos autónomos |
|  |  |  |  |  |  | 42. | De forma periódica se realizarán mediciones para comprobar los niveles de exposición que genera cada operación. |  |
|  |  |  |  |  |  | 43. | En función de estas mediciones se determinarán las medidas de protección a utilizar en cada caso. |  |
|  |  |  |  |  |  | 44. | No se realizarán soldaduras con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo, se establecerá una corriente de aire de ventilación. |  |
| INUNDACIONES EN LAS PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES DE AGUA |  |  |  |  |  | 45. | Estas pruebas sólo podrán ser realizadas por personal autorizado oficialmente para ello. | Botas de agua. |
|  |  |  |  |  |  | 46. | Se prohibirá a cualquier otra persona que manipule este tipo de instalaciones |  |
|  |  |  |  |  |  | 47. | Antes de comenzar a realizar este tipo de pruebas se avisará a todo el personal que se pueda ver afectado. |  |
| CONTACTOS ELÉCTRICOS CON LA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA |  |  |  |  |  | 48. | La maquinaria eléctrica portátil estará equipada con doble aislamiento de seguridad. | Botas aislantes de electricidad. Guantes aislantes de electricidad. |
|  |  |  |  |  |  | 49. | No se utilizarán nunca las canalizaciones de agua como puesta a tierra de aparatos eléctricos. |  |
|  |  |  |  |  |  | 50. | Las bases de los enchufes serán totalmente estancas. |  |
|  |  |  |  |  |  | 51. | El cuadro principal de la instalación provisional de la obra estará dotado de los elementos de seguridad imprescindibles, tales como interruptor diferencial, magnetotérmico y interruptor seccionador general de la corriente. |  |
|  |  |  |  |  |  | 52. | El cuadro eléctrico será metálico de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave) |  |

| CONTACTOS ELÉCTRICOS CON LA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA |  |  |  |  |  | 53. | Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. | Botas aislantes de electricidad. Guantes aislantes de electricidad. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 54. | El cuadro estará situado en una zona seca y protegida del sol y de la lluvia. |  |
|  |  |  |  |  |  | 55. | El cuadro de mandos estará señalizado mediante una señal normalizada de “PELIGRO ELECTRICIDAD”. |  |
|  |  |  |  |  |  | 56. | Los cuadros eléctricos se colgarán de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a pies derechos firmes. |  |
|  |  |  |  |  |  | 57. | Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie según el cálculo realizado. |  |
|  |  |  |  |  |  | 58. | Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. |  |
|  |  |  |  |  |  | 59. | Los cables de suministro dispondrán de una funda protectora que estará en perfecto estado de mantenimiento. |  |
|  |  |  |  |  |  | 60. | La distribución general del cuadro principal a los secundarios se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad. |  |
|  |  |  |  |  |  | 61. | Se evitarán los empalmes de cables. |  |
|  |  |  |  |  |  | 62. | El trazado de suministro de las mangueras eléctricas no coincidirá con el de suministro provisional de agua. |  |
|  |  |  |  |  |  | 63. | Las mangueras de alargadera provisionales se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad, o fundas aislantes termorretráctiles. |  |
|  |  |  |  |  |  | 64. | No se desconectarán las mangueras por el método del tirón, se desconectará tirando de la clavija del enchufe. |  |
|  |  |  |  |  |  | 65. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 66. |  |  |