## Slide 1
Ing. Técnica de Telecomunicación (S.E.)
Introducción a la Electrónica de Potencia

## Slide 2
Es una disciplina encargada de la CONVERSIÓN de potencia eléctrica desde una forma a otra (ac- ac, ac - dc, dc - dc, dc - ac) con el propósito de controlar o cambiar sus características (tensión, corriente, potencia, frecuencia, distorsión, nº de fases)
Naturaleza interdisciplinar
Está presente en la mayoría de los equipos electrónicos - soporte tecnológico
¿Que es la Electrónica de Potencia?

## Slide 3
Aplicaciones de baja potencia (< 10 kW)
  Domésticas
  Equipos de Oficina
  Industriales y comerciales
Aplicaciones de media potencia (10-1000 kW, low voltage)
  Industriales
  Telecomunicaciones
  Accionadores
Aplicaciones de alta potencia (> 1000 kW, high voltage)
  Tracción
  Transmisión
Aplicaciones de los Equipos Electrónicos de Potencia

## Slide 4: Sistemas de Potencia
Procedimientos
Electromecánicos
Procedimientos
Electrónicos
    Mayor flexibilidad y más posibilidades de control.
    Mayor estabilidad y mayor rapidez de respuesta,
    Menor mantenimiento
    Mayor vida media y mayor fiabilidad.
    No producción del arco eléctrico.
  Menor robustez eléctrica, al disponer de menor capacidad para soportar sobretensiones y sobrecorrientes.
  Mayor coste para algunas de sus aplicaciones.

## Slide 5
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ELECTRÓNICA PORTÁTIL
2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
MEDIO-AMBIENTE
Balastos electrónicos
Almacenadores magnét.
Sist. de transmisión
HVDC, HVAC
Comunicación sin cable
Equipos con baterías
Control de emisiones
Calidad de la Potencia consumida
Vehículos eléctricos / híbridos
Calentamiento por Inducción
Automatización de empresas
Robótica
Control de velocidad variable
Nuevas y Emergentes Áreas de Aplicación

## Slide 6: Sistemas de Potencia
CIRCUITO DE
POTENCIA
CIRCUITO DE MANDO
carga
Energía Eléctrica
de entrada
Infor.
Alimentación.
Señales de mando
Cirt. Disparo
y Bloqueo
Cirt. de Control

## Slide 7: Electrónica de Potencia
S
e
ñ
a
l
E
n
t
r
a
d
a
F
u
e
n
t
e
a
u
x
i
l
i
a
r
d
e
p
o
t
e
n
c
i
a
S
e
ñ
a
l
t
r
a
t
a
d
a
S
a
l
i
d
a
P
o
t
e
n
c
i
a
E
n
t
r
a
d
a
S
e
ñ
a
l
d
e
c
e
b
a
d
o
P
o
t
e
n
c
i
a
m
o
d
i
f
i
c
a
d
a
S
a
l
i
d
a
Electrónica de Señal
Electrónica de Potencia
Amplificación
Ganancia
Conversión
Rendimiento

## Slide 8: Sistemas de Potencia
Rectificadores controlados
y no controlados
Troceadores,
F. A.
Inversores, Onduladores
Cicloconvertidor,
Reguladores AC
AC
AC
DC
DC

## Slide 9
RECTIFICADORES
INVERSORES
Convierten CA en CC.
Relación constante Diodos
Relación variable Tiristores
Si son reversibles Inversor no
        autónomo
Convierten CC en CA.
Relación de frecuencia fija o variable
Cicloconvertidor
Regulador de AC
Regulador de CC
Convierten CA de voltaje constante en CA de voltaje variable y misma frecuencia
Convierten CC de voltaje constante en CC de voltaje variable.
Son Reguladores de AC de distinta frecuencia.
Sistemas de Potencia

## Slide 10: ARQUITECTURA DE CONVERTIDORES
Carga1 a V1
Carga2 a V2
Carga3 a V3
Fuente 1
Fuente 2
+
+
-
Bus DC
Convertidor1
(AC/AC)
Convertidor3
(DC/DC
bidirec.)
Convertidor2
(AC/DC)
Convertidor4
(DC/DC)
Convertidor 5
(DC/AC)
Bus AC

## Slide 11: CLASIFICACIÓN
CONMUTACIÓN FORZADA
Cuando los conmutadores controlables son llevados a corte y a conducción a frecuencias mayores que la frecuencia de la red. (Troceadores, Inversores y Onduladores autónomos).
CONMUTACIÓN NATURAL
Cuando la fuente de tensión primaria facilita el paso a corte de los semiconductores. Además dichos semiconductores pasan a conducción en fase con la frecuencia de la tensión de entrada. (Rectificadores, Reguladores de ac y Cicloconvertidores.)

## Slide 12: Fuentes primarias de Corriente Alterna (CA)
<number>

## Slide 13: Fuentes primarias de Corriente Continua (CC)
<number>

## Slide 14: Tipos de cargas electrónicas de Corriente Continua (CC)
<number>

## Slide 15: Componentes Semiconductores de Potencia
DIODOS
Schottky:
Vf=0.3V, VRM=50-100V
Rápidos:
trr=50ns-5us, VRM=400V
De red:
trr=25us
VRM=kV. If=kA
trr
Vfp

## Slide 16: Componentes Semiconductores de Potencia
TIRISTORES
Tensión de bloqueo directa
Corriente de fugas directa
Corriente de
fugas inversa
Tensión inversa
de bloqueo
Caída directa de
tensión en ON
Tensión directa
de ruptura
Corriente de enganche
Corriente de mantenimiento
Tensión inversa
de ruptura
    VAK < 0 : zona de bloqueo inverso. comportándose como un diodo.
    VAK > 0 sin disparo zona de bloqueo directo. el tiristor se comporta como un circuito abierto hasta alcanzar el voltaje de ruptura directa.
    VAK > 0 con disparo zona de conducción

## Slide 17
Componentes Semiconductores de Potencia
Conmutadores Controlables
    Pequeña corriente de fugas en el estado de OFF.
    Pequeña tensión en el estado de ON para minimizar las pérdidas por
    conducción.
    Cortos tiempos de turn-on y turn-off. Esto posibilitará su utilización a
    frecuencias elevadas.
    Gran capacidad de bloquear tensión directa e inversa.
    Gran capacidad de conducir corrientes elevadas. Así no se necesitarán
    paralelizar componentes.
    Coeficiente de temperatura positivo en la resistencia del estado de
    conducción. Esto asegura que al paralelizar componentes.
    Pequeña potencia para el control.
    Capacidad para resistir tensión y corriente simultáneamente durante las
    transiciones de los estados. Así se eliminará la utilización de snubber.
    Grandes di/dt y dv/dt. Esto minimizará la necesidad de utilizar redes
    externas de protección.

## Slide 18
Bipolar Junction Transition
Manejan menores tensiones y corrientes que el SCR, pero son más rápidos.
Fáciles de controlar por el terminal de base, aunque el circuito de control
consume más energía que en SCR.
ventaja es la baja caída de tensión en saturación.
inconvenientes destacar su poca ganancia con v/i grandes, el tiempo de el
tiempo de almacenamiento y el fenómeno de avalancha secundaria.
Dispositivo controlado por corriente
1
2
3
1 : Zona lineal o de amplificación.
2 : Zona de cuasi-saturación
3 : Zona de fuerte saturación
Vce
Vcc
Vce(sat)
Ib
Corte Activa Saturación

## Slide 19
Metal-Oxide-Semiconductor Fiel Effect Transistor
Alta impedancia de entrada
Coef. Tª positivo : paralelizables
rapidez en las conmutaciones
Rds(on)
Dispositivo controlado por tensión

## Slide 20
Insulated Gate Bipolar Transistor
Controlado por tensión
Conduce elevadas corrientes con Vf menor
Tamaño IGBT = 1.2 BJT = 2.2 MOSFET

## Slide 21
Componentes Semiconductores de Potencia

## Slide 22
  Es la parte de la Electrónica encargada del estudio de dispositivos, circuitos, sistemas y procedimientos para el procesamiento, control y conversión de la energía eléctrica.
Aplicación del estado sólido para el control y conversión de la energía eléctrica.
Electrónica de Potencia